## Slide 1: مدارهای الکتریکی و الکترونیکی فصل نهم: پاسخ فرکانسی استاد درس: محمود ممتازپور ceit.aut.ac.ir/~momtazpour
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

## Slide 2: فهرست مطالب
تشدید
پاسخ فرکانسی و تابع انتقال
فیلتر فرکانس

## Slide 3: تشدید
رزونانس یا تشدید پدیده‌ای است که در آن یک نیروی خارجی باعث می‌شود سیستم با دامنه بیشتری نوسان کند.
به فرکانسی که در آن تشدید اتفاق می‌افتد فرکانس تشدید گویند.
Tacoma bridge, 1940, US

## Slide 4: تشدید الکتریکی
در مدار زیر، فرکانس منبع سینوسی چقدر باشد تا نسبت بیشینه شود (تشدید رخ دهد)؟
فرکانس تشدید است.
سلف و خازن شروع به تبادل انرژی بین خود می‌کنند و دیگر از منبع انرژی نمی‌گیرند.
Notes: در فرکانس تشدید، امپدانس سلف و خازن همدیگر را خنثی می‌کنند.

## Slide 5: تشدید
در مثال قبل دیدید زمانی که تشدید رخ می‌دهد، قسمت موهومی امپدانس صفر می‌شود.
این امر برای همه مدارهای RLC صادق است. یعنی تشدید وقتی رخ می‌دهد که قسمت موهومی امپدانس یا ادمیتانس صفر شود.
در این حالت جریان و ولتاژ مدار هم فاز می‌شوند (چون امپدانس معادل مدار یک عدد حقیقی است و مانند یک مقاومت عمل می‌کند)

## Slide 6: تشدید: مثال
در مدار RLC سری، فرکانس تشدید
چقدر است؟

## Slide 7: پاسخ فرکانسی
در یک مدار مرتبه n با ورودی سینوسی، تحلیل پاسخ فرکانسی عبارت است از یافتن:
  نسبت دامنه خروجی به ورودی مدار () که به آن بهره می‌گویند.
  و اختلاف فاز آنها ()
  در فرکانس‌های مختلف
برای این کار از تابع انتقال استفاده می‌کنیم.

## Slide 8: تابع انتقال
نسبت فازور خروجی به فازور ورودی را تابع انتقال گویند.
هر سه تابعی از فرکانس هستند.
Notes: تابع انتقال هر چیزی می تواند باشد. مثلا جریان خازن به ولتاژ ورودی. یا ولتاژ مقاومت به جریان ورودی. تنها بستگی دارد که ما چه چیزهایی را به عنوان ورودی و خروجی مدار در نظر گرفته ایم.

## Slide 9: فیلتر پایین‌گذر RC
با فرض ولتاژ خازن به عنوان خروجی مدار، تابع انتقال برابر است با:

## Slide 10: دیاگرام بود Bode Diagram
دیاگرام بود نموداری است که اندازه و زاویه تابع انتقال را بر حسب فرکانس و در مقیاس لگاریتمی نشان می‌دهد.
  محور افقی بیانگر فرکانس و در مقیاس لگاریتمی است.
  محور عمودی نمودار اندازه در مقیاس دسیبل (dB) است.
  محور عمودی نمودار زاویه در مقیاس خطی است.

## Slide 11: دیاگرام بود فیلتر پایین‌گذر RC
فرکانس قطع: جایی که اندازه تابع انتقال برابر با برابر ماکزیمم آن می‌شود.
Notes: فرکانس قطع مدار جایی است که دامنه تابع انتقال برابر با sqrt(2)/1 برابر مقدار ماکزیمم آن (یا در محور لگاریتمی، 3 دسیبل کمتر از مقدار ماکزیمم آن) گردد.

## Slide 12: فیلتر بالاگذر RC
تابع انتقال:

## Slide 13: دیاگرام بود فیلتر بالاگذر RC
فرکانس قطع:

## Slide 14: فیلتر میان‌گذر RLC
تابع انتقال:

## Slide 15: دیاگرام بود فیلتر میان‌گذر RLC
فرکانس‌های قطع و را بیابید.
پهنای باند: فاصله میان دو فرکانس قطع: